## Slide 1
Для генерирующих компаний, ТЭС.
Система управления оборудованием, энергетическими режимами, рыночными и производственными стратегиями (ПО «Метамодель»)
Структура экономического эффекта
Основные функции
Архитектура
Конкурентные преимущества

## Slide 2: Сферы применимости
Производственное планирование среднесрочное и краткосрочное
Ведение расчётной модели ТЭС в электронном виде
Расчет фактических и нормативных ТЭП, формирование отчетности
Оптимизация режимов, формирование оптимальной ценовой заявки
Оптимальное оперативное управление энергетическим режимом
Создание видеокадров для персонала
Коллективная работа в масштабах ГК или филиала

## Slide 3: Структура экономического эффекта для энергорынка РФ
Совместное использование системы производственными и рыночными подразделениями обеспечивает максимальный экономический эффект. По времени формирования эффекта выделяются следующие этапы:
производственное планирование следующего месяца – определение оптимальных режимов работы, определение оптимальной структуры топлива
день Х- 4 – макет ВСВГО (состав и параметры генерирующего оборудования – оптимизация по составу оборудования по критерию максимизации маржинальной прибыли)
день Х-1 – заявки на РСВ (график загрузки генерирующего оборудования –формирование оптимальной ценовой заявки)
день Х – оптимальная работа на БР (оптимизация отклонений по собственной инициативе), оптимизация энергетического режима в темпе процесса (оптимальное перераспределение тепловых и электрических нагрузок между агрегатами)
день Х+ – анализ результатов работы, при необходимости расчёт поправок к нормативу на основании факта, определение корректирующих воздействий на состояние оборудования

## Slide 4: Явный эффект
Наибольший эффект достигается для:
ТЭС с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии
Величина экономического эффекта составляет:
0,5 – 2% от стоимости потребляемого топлива – за счёт решения оптимизационных задач, формирования рекомендации по ведению режима, формирования оптимальной ценовой заявки
ТЭС с разнотипным оборудованием
ТЭС с поперечными связями
С целью подтверждения размера экономического эффекта на НСвТЭЦ проводился НИР
ТЭС работала оптимально без использования Системы
Для каждого из фактических режимов в Системе рассчитывался оптимальный режим и подтверждалась его выполняемость
Оценивались совокупные затраты в фактическом и оптимальном режимах

## Slide 5: Неявный эффект
Управление компанией
Повышение скорости принятия управленческих решений
Обмен информацией
Создание единого информационного пространства для ИА и ТЭС
Уменьшение объема рутинных операций
Механизмы для оперативного ситуационного анализа
Функциониро-вание ПТО
Перераспределе-ние работ ПТО в сторону анализа
Оснащение разнообразных рабочих мест средствами мониторинга значений ТЭП

## Slide 6: Функциональные возможности (1 / 7)
Ведение в электронном виде расчётной модели ТЭС
Отображение и редактирование модели в привычном для технолога виде (соответствует НТД по топливоиспользованию)
Версионность модели ТЭС
Возможность задавать способы расчёта параметров без ограничения сложности
Автоматизированный расчёт поправок к нормативу на основании факта
Снижение трудоемкости при создании модели (клонирование объектов, экспорт, импорт, автоматизация оцифровки графиков)
Актуализация модели силами технолога
Возможность неограниченного расширения модели

## Slide 7: Функциональные возможности (2 / 7)
Расчет ТЭП произвольных энергетических режимов
Мгновенные и агрегационные режимы
Пропорциональный и физический методы
Расчёт ТЭП фактических энергетических режимов
Автоматическое поступление данных из ИС ТЭС, ручной ввод недостающих данных
Производственное планирование, расчёт нормативных ТЭП
Представление результатов расчёта в графическом и табличном виде
Возможность анализа отклонений факта от норматива
Базой для расчета ТЭП является:
Документация по топливоиспользованию
Энергетические характеристики оборудования
Расчетная модель станции (макет расчета ТЭП)
Имитационное моделирование
Расчёт ТЭП в темпе процесса
Стандартный дискрет поступления данных и выполнения расчёта – 1 минута

## Slide 8: Функциональные возможности (3 / 7)
Оптимизация:
Выбор оптимального энергетического режима с перераспределением электрических (электрических и тепловых нагрузок)
Выбор оптимального состава оборудования для заданных тепловой и электрической нагрузок
Учёт ограничений по видам топлива и других ограничений
Оптимальное планирование суток при интегральных ограничениях (оптимизация нескольких режимов с единым распределением тепловых нагрузок. Позволяет оптимальным образом удовлетворять потребность потребителей в электроэнергии в разное время суток без необходимости менять тепловой режим)
Авторский алгоритм оптимизации, основанный на обобщённом принципе равенства относительных приростов
Диапазон ТЭС по тепловой и электрической мощности проходится от минимума к максимуму с шагом 1ГКал и 1МВт
На каждом шаге загружается единица оборудования, выбранная алгоритмом в соответствии с авторским критерием, позволяющим минимизировать общие затраты
1 режим оптимизируется менее 1 минуты, ряд из 24 режимов – менее 20 минут

## Slide 9: Функциональные возможности (4 / 7)
Функции для работы на РСВ
Построение ХОПЗ ТЭС, ГТПГ и любой единицы оборудования
Расчёт себестоимости производства электроэнергии в конденсационном диапазоне
Определение рабочего диапазона ТЭС по электрической мощности
Расчёт параметров оптимальной ценовой заявки для ОРЭ
Построение ХОПЗ без приобретения и настройки оптимизационного модуля
Характеристика затрат
график зависимости часовых затрат на расходуемое топливо от электрической мощности станции
Относительный прирост затрат
дополнительные затраты на энергоресурсы (себест-ть по ТС) при изменении мощности на 1 МВт
ХОПЗ
график зависимости относительного прироста затрат от электрической мощности станции

## Slide 10: Функциональные возможности (5 / 7)
Функции модуля «Диспетчерские графики» для работы на БР
Мониторинг в темпе процесса актуального плана балансирующего рынка, уточнённого диспетчерского графика и графика фактической нагрузки ГГ
Формирование оптимальной рекомендации по ведению ДГ до конца часа
Расчёт и визуализация отклонения часовой выработки для фактического и оптимального ДГ от часовой выработки для УДГ
Сигнализация о необходимости применения управляющих воздействий для минимизации ущерба или максимизации прибыли на БР
Оптимизация работы на БР, оперативное управление энергетическим режимом
Формирование оптимальной рекомендации по ведению режима в разрезе ГТПГ:
Учёт стоимости отклонений вверх и вниз
Учёт скорости набора нагрузки

## Slide 11: Функциональные возможности (6 / 7)
Оперативный мониторинг значений любых технологических параметров
Настройка форм мониторинга произвольного вида (с использованием необходимых технологических схем)
Индикация неактуальных параметров, выхода значений параметров за уставки
Отображение графиков значений параметров, прокрутка истории

## Slide 12: Функциональные возможности (7 / 7)
Excel – универсальная среда для выгрузки данных и формирования отчетных форм
Обеспечиваются расчёты в MS Excel с использованием базы энергетических характеристик
Возможна выборка и отображение в MS Excel любых данных из базы Системы
Формирование в MS Excel именованных шаблонов для создания печатных форм необходимого вида
Общесистемные функции
Выгрузка любых данных из системы в формы MS Excel
Возможность настройки отчётных форм произвольного вида технологом
Аудит всех системных событий, влияющих на изменение модели и данных
Богатые возможности для управления полномочиями и доступом

## Slide 13: Формирование оптимальной ценовой заявки
Задаётся набор из 24 режимов, описывающий планируемые сутки
Задаётся прогноз цены на РСВ для каждого режима
Системой выполняется расчёт оптимальных заявок для набора режимов:
Параметры первой ступени ценовой заявки:
  выработка – минимальное значение рабочего диапазона
  подается по ценоприниманию
Параметры второй ступени ценовой заявки:
  выработка – определяется Системой как точка пересечения монотонной ХОПЗ с прогнозным значением цены РСВ. Если прогнозная цена РСВ лежит выше графика ХОПЗ, то выработка равна рабочему максимуму
  цена полагается равной прогнозной цене на РСВ
Параметры третьей ступени ценовой заявки:
  выработка – максимальное значение рабочего диапазона
  цена – максимум из цены по графику монотонной ХОПЗ для максимального объема и прогноза цены на РСВ
Формируются отчётные формы с использованием модуля построения отчётов
Иллюстрация экономического эффекта

## Slide 14: Архитектура системы. Общие сведения
Допускает как централизованную (единый сервер для ГК), так и распределенную инсталляцию (сервер на каждой ТЭС)
Независимость от поставщиков инфраструктурного ПО и операционных систем, возможность работать на свободном ПО
Допускает поставку Системы в виде облачного сервиса
Клиентское приложение может отображать данные по нескольким ТЭС даже в случае распределенной инсталляции
Два полнофункциональных тонких клиента:
  веб-клиент;
  клиент на основе технологии JavaWS (для слабых каналов)
В состав систем входит мобильный клиент
В состав системы входит модуль сбора данных
Развёртывание обновлений осуществляется автоматически. Поддерживаются кумулятивные патчи

## Slide 15: Централизованная архитектура

## Slide 16: Распределенная архитектура

## Slide 17: Подробности реализации
Многоуровневая архитектура:
СУБД (Любая из Postgre SQL, Oracle, MS SQL Server, SAP HANA),
Сервер приложений – любой Java сервер приложений,
Серверная бизнес-логика
Презентационный уровень: 2 тонких клиента, идентичных по коду: веб-клиент, клиент на основе технологии JavaWS (для слабых каналов)
Использование только открытых технологий и стандартов
Java-технологии в основе системы
Клиент-серверное взаимодействие по стандарту REST по протоколу HTTP
Система отчетности: выгрузка в Excel (либо другой офисный пакет)

## Slide 18: Подсистема сбора данных
Минимальная зависимость системы от источников данных:
      сбор может осуществляться из различных источников: базы данных, файлы, удаленные веб-ресурсы, другие информационные системы
      один сборщик может обслуживать несколько источников данных
      подключение системы к новому источнику данных осуществляется без модификации системы путем регистрации нового драйвера источника
      поддержка стандартных протоколов (OPC UA, OPA HDA, реляционные источники данных и пр.)
Внутри системы исключено использование представлений данных, специфичных для конкретной ТЭС, либо для конкретного Заказчика

## Slide 19: Последовательность внедрения на ТЭС
Проведение обследования. Согласование частного ТЗ
Настройка расчетной модели:
    создание принципиальной тепловой схемы
    оцифровка нормативной документации по топливоиспользованию
Перевод в ОПЭ системы в части работы с нормативными ТЭП (производственное планирование, имитационное моделирование, построение ХОПЗ, расчёт оптимальной ценовой заявки)
Перевод в ОПЭ системы в части автоматического получения данных, работы с фактическими ТЭП, формирования оптимальной рекомендации по ведению режима
Перевод в ОПЭ системы в части оптимизации режимов, настройка форм для мониторинга технологических параметров
Гарантийное обслуживание

## Slide 20: Конкурентные преимущества (1 / 3)
Модель ТЭС
Единая модель для решения производственных и рыночных задач
Поддержка расчётов в темпе процесса
Стандартный дискрет расчёта фактических ТЭП и получения данных – 1 минута
Принципиальная тепловая схема – часть модели
Версионность всей модели, а не отдельных параметров, что важно при пересмотре НТД
Неограниченная расширяемость модели силами технолога
Построение ХОПЗ не требует настройки оптимизационной части модели
Позиционирование системы
Система предназначена для автоматизации решения производственных и рыночных задач в масштабах ГК, а не только отдельных ТЭС

## Slide 21: Конкурентные преимущества (2 / 3)
Многообразие форм визуализации информации
формы мониторинга,
Оптимизационные алгоритмы
Низкая вычислительная сложность, как следствие, высокое быстродействие
Возможность решать оптимизационные задачи в темпе процесса
Возможность мгновенного сопоставления исходного и оптимизированного режимов
отчёты,
отображение информации на тепловой схеме ТЭС
шаблоны для работы с данными в табличном и графическом виде
Нелинейная оптимизационная модель – высокая точность результатов

## Slide 22: Конкурентные преимущества (3 / 3)
Устойчивость к санкциям, открытость
Всё системное ПО (СУБД, сервер приложений, ОС) взаимозаменяемо – нет привязки к вендору
Архитектура
Поддержка централизованной архитектуры (на одном экземпляре ПО обрабатывается много ТЭС)
Полнофункциональный веб-клиент
Система сразу представляет собой продукт уровня ГК, а не уровня ТЭС
Наличие широких возможностей для масштабирования и управления нагрузкой
Установка обновлений без участия пользователей, поддержка кумулятивных патчей
Поддерживается и коммерческое, и открытое системное ПО
Информационная безопасность
Поддержка всех необходимых механизмов (аудит, управление полномочиями, управление доступом, защита данных) для эксплуатации в масштабах ГК

## Slide 23
Опыт использования
Промышленная эксплуатация:
  Управляющий аппарат филиала Свердловский ПАО «Т-Плюс»
  Новосвердловская ТЭЦ (5 ТГ, 7 КА, поперечные связи) 580 МВт, 900 ГКал /час
  Нижнетуринская ГРЭС (2 ПГУ, 2 ВК) 472 МВт, 560 ГКал /час
  Академическая ТЭЦ (ПГУ, 2 ВК, 2 паровых котла) 222 МВт, 440 Гкал /час
Тестовая эксплуатация:
  Первоуралоьская ТЭЦ (4 ТГ, 8 КА,4 ВК, поперечные связи) 36 МВт, 967 Гкал/час
  Петропавловская ТЭЦ-2 Республика Казахстан (7 ТГ, 12 КА, поперечные связи) 541 МВт, 713 Гкал/час
  Магаданская ТЭЦ (3 ТГ, 7 КА, 2 ВК, поперечные связи) 75 МВТ, 495 Гкал/час

## Slide 24: Спасибо!
  Антон Меленцов
  Генеральный директор ООО «Сервис–модель»
  a.melentsov@servicemodel.ru
  www.servicemodel.ru
  +7 (922) 203–43–04